Надежные технологии и низкая стоимость производства

Устройства наполнения GRANLUND KOF -124/125/130

Наполняют со скоростью до 600 мм/мин

Быстрое изменение длины, уровня MgO, скорости и уровня наполнения

Быстрое изменение данных увеличивает продуктивность

Устройство наполнения GRANLUND модели KOF-125 было соединено все лучшее всех устройств наполнения. В KOF- 125 используются три (3) трубы наолнения. Одна внутренняя и одна внешняя. Одна из внеших труб служит рукавом. Быстрый изменить данных, который есть в устройстве наполнения модели KOF-25, также можно получить и для KOF-125. Длины трубы, уровень наполнения, уровень MgO и скорость наполнения также могу быть изменены в течение минуты.  После наполенения не происходит протечки порошка, что означает, в результатене будет MgO на полу.

Скорость наполнения очень высока, почти такая же как в  KOF-25. KOF-125 хорошо работает вместе с устройством наполнения KSO. Также доступен набор для преобразования для  KOF-24, которые увеличить производительность до уровня KOF125.

Для более подробной информации спросите у нас или смотрите брошюру.

7. Наполнение KOF, KTS, KSO

Труба наполнена инсулирующим порошком, обычно оксидом магния, для обеспечения электронной изоляции.

GRANLUND Machinery представляет широкий выбор устройств для наполнения:

GRANLUND KOF-104 и KOF-106 GRANLUND улучшенная версия KOF-4/6

KOF-112, KOF-118 и KOF-124 устройства для долгой работы

GRANLUND KOF-25 и KOF-125/130 высокоскоростные устройства наполнения

GRANLUND KOF-24B высокоскоростной преобразователь для KOF-24

GRANLUND KTS механический укладчик труб

GRANLUND KSO закрытие верхней части элемента

Устройства наполнения KOF все используют гравитационный принцип наполнения, Основная разница между ними заключается в количестве труб, которые наполняются одновременно (4 до 25), количество наполнителей на одну трубу (две в KOF-112/118/124; одна в KOF-25 и три в KOF-125, KOF- 24B и KOF-106), и принцип регулирования потока MgO.

Устройства также различаются уровнем автоматизации (изменения параметров, система контроля, загрузка и разгрузка и тд)

Новые! KOF-104 и KOF-106 представляют улучшенную версию классических KOF-4 и KOF-6.

Свяжитесь GRANLUND Machinery для подробной информации.

KOF-12, KOF-18 и KOF-24 были улучши и переименованы в KOF- 112, KOF-118 и KOF-124.